## Slide 1
第四章 网络层
4.2.3 划分子网的IP地址

## Slide 2
子网划分的背景
子网划分的原则
主要内容
CONTENTS
湖南涉外经济学院
Hunan International Economics U
01
02
子网掩码
03

## Slide 3
PART 01
01
  第一部分
  子网掩码的背景

## Slide 4
A类网络号：固定为8比特
B类网络号：固定为16比特
C类网络号：固定为24比特
1. 子网划分的背景
1981年
分类编址
划分子网
无分类编址
1985年
1993年
案例：某单位有一个大型的局域网，信息点大约1万左右。应该申请哪一类IP地址？
A
B
C
网络号
8位
24位
主机号
网络号
16位
16位
主机号
网络号
24位
8位
主机号
254
65535
16777214
该单位使用这样一个B类IP地址的时候会出现什么情况呢
假设该单位申请到B类地址：168.16.0.0
01
不方便管理，不安全
无法正常工作
02
IP地址浪费
03

## Slide 5
168.16.32.145
168.16.32.156
Internet
路由器
子网168.16.32.0
…
…
168.16.20.123
168.16.32.220
子网168.16.15.0
168.16.15.3
168.16.15.136
…
子网168.16.20.0
168.16.32.54
168.16.20.31
1. 子网划分的背景
Internet
路由器
网络168.16.0.0
168.16.15.3
168.16.15.136
…
168.16.20.31
…
…
168.16.20.123
168.16.32.220
168.16.32.145
168.16.32.54
168.16.32.156
如何解决？
子网划分就是将原来的网络划分为若干个彼此隔离的子网络。
子网划分
提高网络性能
01
02
充分有效利用IP地址
方便管理，增强安全性。
03

## Slide 6
PART 02
02
  第二部分
  子网划分的原则

## Slide 7
2.子网划分的原则
IP地址具有层次结构，标准的IP地址分为网络位和主机位两级结构。
B类IP地址
子网划分
16位
m位
n位
+
=
16位
主机号
网络号
网络号
子网号
主机号
网络号
主机号
16位
m位
+
n位
16位
16位
子网划分的原则是：在IP地址的主机号中借用若干位，增加一个“子网号字段”，此时两级的IP地址变成了三级IP地址。
划分子网后，原来的网络号+子网号变成了新的网络号，网络位变长了。
子网划分有如下几个特点：
01
子网位的位数是可变的
子网位是从主机位的最左边开始连续借位
02
子网号在网络外不可见仅在网络内部使用
03

## Slide 8
PART 02
03
  第三部分
  子网掩码

## Slide 9
3.子网掩码
（1）子网掩码的概念
子网掩码是一种位掩码，每一位子网掩码对应一位IP地址，用来指明一个IP地址中哪些位标识的是主机所在的子网，哪些位标识的是主机。
比特1
比特0
A
B
C
网络号
8位
24位
主机号
网络号
16位
16位
主机号
网络号
24位
8位
主机号
11111111.00000000.00000000.00000000
11111111.11111111.00000000.00000000
11111111.11111111.11111111.00000000
255.0.0.0
255.255.0.0
255.255.255.0
分类编址的标准IP地址的掩码：

## Slide 10
3.子网掩码
（1）子网掩码的概念
分析：
168.16.1.1
IP地址
255.255.255.0
子网掩码
1.该IP地址是否进行了子网划分？
255.255.0.0
255.255.255.0
B类地址的标准子网掩码
案例给出的子网掩码
11111111.1111111.00000000.00000000
B类地址
11111111.1111111.11111111.00000000
案例
划分了子网
借了8位
子网掩码还有一种更简便的表示方法，即：掩码中1的个数前面加一个斜杠来表示。
168
2.如果是，向主机位借了多少位？
00000000
11111111
255.255.0.0
255.255.255.0
11111111.1111111.00000000.00000000
11111111.1111111.11111111.00000000
/16
/24
用长度标识的子网掩码

## Slide 11
3.子网掩码
（2） 子网掩码的应用
子网掩码的特性：
见0为0，见1不变
11001010.10101000.1010
11111111.11111111.1111
子网掩码的应用：
方法：将各自的IP地址与其子网掩码进行“逻辑与”运算。
相同
处于同一个网络中
可以直接通信（ 直接交付）
保留了网络号
子网掩码
IP地址
^
1001.01010110
0000.00000000
11001010.10101000.1010
见1不变
0000.00000000
见0为0
屏蔽了主机号
不同
不在同一个网络中
需要网关转发（间接交付）
只要将IP地址与其对应的子网掩码进行“逻辑与”运算，就能得到
该IP地址的网络号。
判断源主机与目的主机是否属于同一子网。
“掩”
结果

## Slide 12
3.子网掩码
（2） 子网掩码的应用
案例
192.168.1.126和192.168.1.129是否在同一网络？
在？
不在？
255.255.255.0
255.255.255.128
11000000.10101000.00000001
11111111.11111111.11111111
子网掩码
IP地址
.01111110
.00000000
11000000.10101000.00000001
.00000000
IP地址：192.168.1.126 子网掩码：255.255.255.0
网络地址
^
192.168.1.0
11000000.10101000.00000001
11111111.11111111.11111111
子网掩码
IP地址
.10000001
.00000000
11000000.10101000.00000001
.00000000
IP地址：192.168.1.129 子网掩码：255.255.255.0
网络地址
^
192.168.1.0
假设
情况1：
情况2：
无法判断
①
②
这两台主机在同一网络

## Slide 13
3.子网掩码
（2） 子网掩码的应用
案例
192.168.1.126和192.168.1.129是否在同一网络？
在？
不在？
255.255.255.0
11111111.11111111.11111111.1
子网掩码
IP地址
1111110
0000000
11000000.10101000.00000001.0
0000000
IP地址：192.168.1.126 子网掩码：255.255.255.128
网络地址
^
192.168.1.0
IP地址：192.168.1.129 子网掩码：255.255.255.128
192.168.1.128
假设
情况1：
255.255.255.128
情况2：
无法判断
①
②
两台主机不在同一网络
11000000.10101000.00000001.0
11111111.11111111.11111111.1
子网掩码
IP地址
0000001
0000000
11000000.10101000.00000001.1
0000000
网络地址
^
11000000.10101000.00000001.1

## Slide 14
11000000.10101000.00000001
3.子网掩码
（2） 子网掩码的应用
案例
请问192.168.1.128是一个可分配的主机或路由器接口地址，还是一个网络地址，或是一个广播地址呢？
255.255.255.0
假设
情况1：
无法判断
11000000.10101000.00000001
11111111.11111111.11111111
子网掩码
IP地址
.10000000
.00000000
.00000000
网络地址
^
192.168.1.0
11000000.10101000.00000001
.11111111
192.168.1.255
广播地址
可分配的主机或路由器接口地址
192.168.1.1--192.168.1.254
192.168.1.128是一个可分配的主机或路由器接口地址
255.255.255.128
情况2：
情况1：
255.255.255.0

## Slide 15
3.子网掩码
（2） 子网掩码的应用
192.168.1.128是一个网络地址
11111111.11111111.11111111.1
子网掩码
IP地址
0000000
0000000
11000000.10101000.00000001.1
0000000
网络地址
^
11000000.10101000.00000001.1
255.255.255.128
情况2：
案例
请问192.168.1.128是一个可分配的主机或路由器接口地址，还是一个网络地址，或是一个广播地址呢？
假设
无法判断
255.255.255.128
情况2：
情况1：
255.255.255.0

## Slide 16
子网掩码真奇妙，
划分子网必须要。
IP地址一相与，
网络广播都知道。