## Slide 1
第四章 网络层
4.6 子网划分的方法

## Slide 2
定长子网掩码FLSM
变长子网掩码VLSM
主要内容
CONTENTS
湖南涉外经济学院
Hunan International Economics U
01
02

## Slide 3
PART 01
01
  第一部分
  定长子网掩码FLSM

## Slide 4
1.定长子网掩码FLSM
03
确定每一个子网中的网络地址、广播地址以及可分配的主机或路由器接口地址的范围。
第五步
确定每一个子网的网络标识（网络地址）。
第四步
定义符合要求的子网掩码。
第三步
确定需要多少位主机号来标识每个子网上的每台主机。
第二步
确定需要多少位子网号来标识网络上的每个子网。
第一步
05
04
02
01

## Slide 5
1.定长子网掩码FLSM
2m≥3
m=2
2n-2≥60
n=6
1、需要多少位子网号
2、需要多少位主机号
3个实验室，3个子网
以大为尊
60台主机
借2位
主机数量，掐头去尾
判断
够不够借位？
原始主机位8位
子网位2位
主机位6位
实验室A:60台
实验室B:46台
实验室C:52台
案例:某学校的计算机系，新建了三个实验室，主机数量分别是60台、46台、52台。现给一C类网络地址192.168.8.0/24，请将其进行子网划分，分配给这三个实验室使用。

## Slide 6
1.定长子网掩码FLSM
实验室A:60台
实验室B:46台
实验室C:52台
案例:某学校的计算机系，新建了三个实验室，主机数量分别是60台、46台、52台。现给一C类网络地址192.168.8.0/24，请将其进行子网划分，分配给这三个实验室使用。
3、定义子网掩码
4、确定子网的网络标识
24
00000000
192.168.8.
01000000
192.168.8.
10000000
192.168.8.
11000000
192.168.8.
192.168.8.0/26
192.168.8.64/26
192.168.8.128/26
192.168.8.192/26
实验室A
实验室B
实验室C
11111111.1111111.11111111.11000000
255 .255 .255 .192
预留
+ 2
= 26位。即：

## Slide 7
00000000
192.168.8.
01000000
192.168.8.
10000000
192.168.8.
11000000
192.168.8.
192.168.8.0/26
实验室A
00111111
192.168.8.
网络地址
广播地址
192.168.8.63/26
00000001
192.168.8.
00111110
192.168.8.
主机及路由器接口地址范围
192.168.8.1/26
192.168.8.62/26
5.确定每一个子网的网络地址、广播地址及主机和路由器接口地址的范围。
1.定长子网掩码FLSM
实验室A:60台
实验室B:46台
实验室C:52台
案例:某学校的计算机系，新建了三个实验室，主机数量分别是60台、46台、52台。现给一C类网络地址192.168.8.0/24，请将其进行子网划分，分配给这三个实验室使用。
实验室B
实验室C
预留
实验室B
01000000
192.168.8.
192.168.8.64/26
01111111
192.168.8.
网络地址
广播地址
192.168.8.127/26
01000001
192.168.8.
01111110
192.168.8.
主机及路由器接口地址范围
192.168.8.65/26
192.168.8.126/26

## Slide 8
10000000
192.168.8.
192.168.8.128/26
实验室C
10111111
192.168.8.
网络地址
广播地址
192.168.8.191/26
10000001
192.168.8.
10111110
192.168.8.
主机及路由器接口地址范围
192.168.8.129/26
192.168.8.190/26
5.确定每一个子网的网络地址、广播地址及主机和路由器接口地址的范围。
1.定长子网掩码FLSM
实验室A:60台
实验室B:46台
实验室C:52台
案例:某学校的计算机系，新建了三个实验室，主机数量分别是60台、46台、52台。现给一C类网络地址192.168.8.0/24，请将其进行子网划分，分配给这三个实验室使用。
预留
11000000
192.168.8.
192.168.8.192/26
11111111
192.168.8.
网络地址
广播地址
192.168.8.255/26
11000001
192.168.8.
11111110
192.168.8.
主机及路由器接口地址范围
192.168.8.193/26
192.168.8.254/26

## Slide 9
总结1：子网的网络地址的确定
00000000
192.168.8.
01000000
192.168.8.
10000000
192.168.8.
11000000
192.168.8.
192.168.8 . /26
192.168.8 . /26
192.168.8 . /26
192.168.8 . /26
64的倍数
64:子网的规模
未划分子网之前规模为:
划分了4个子网
每个子网规模为:
256
总结2：子网规模的确定
通过子网掩码快速判断
子网掩码用网络位长度表示：/26
点分十进制表示：255.255.255.192
主机位数为：32-26=6
子网规模为：
子网规模为：
256/4= 64
26 =64
256-192= 64
总结：以C类为例
0
64
128
192

## Slide 10
总结3：子网的广播地址的确定
/25
总结4：掩码的长度表示和点分十进制表示的对应
00111111
192.168.8.
192.168.8.63
实验室A广播地址
01000000
192.168.8.
192.168.8.64
实验室B网络地址
01111111
192.168.8.
192.168.8.127
实验室B广播地址
10000000
192.168.8.
192.168.8.128
实验室C网络地址
10111111
192.168.8.
192.168.8.191
实验室C广播地址
11000000
192.168.8.
192.168.8.192
预留网络网络地址
11111111
192.168.8.
192.168.8.255
预留网络广播地址
255.255.255.128
255.255.255.192
/26
255.255.255.224
/27
/28
255.255.255.240
255.255.255.248
/29
255.255.255.252
/30
前一个子网的广播地址，其下一个地址就是下一子网的网络地址
最后一个子网的广播地址的最后一个字节是255
/26
/26
/26
/26
/26
/26
/26

## Slide 11
1.定长子网掩码FLSM
案例：假设某企业共有5个部门，人数分别是30人、25人、28人、22人、20人。现给定一C类网络地址192.168.8.0/24，请对其进行子网划分，分配给这五个部门使用。
24+3=27
255.255.255.224
1.确定子网位
5个子网
23>=5
3位子网位
最多30人
25-2>=30
5位主机位
3.确定子网掩码
2.确定主机位
4.确定子网的网络标识
网络规模：
方法1：
25=32
方法2：
256-224=32
子网的网络地址：
192.168.8.0
192.168.8.32
192.168.8.64
192.168.8.96
192.168.8.128
192.168.8.160
192.168.8.192
192.168.8.224
32的倍数

## Slide 12
1.定长子网掩码FLSM
5.确定子网的网络地址、广播地址、主机或路由器接口地址范围
网络地址
192.168.8.0
192.168.8.31
部门1
广播地址
主机及路由器接口地址
192.168.8.1-30
192.168.8.32
部门2
192.168.8.64
部门3
192.168.8.96
部门4
192.168.8.128
部门5
192.168.8.63
192.168.8.33-62
192.168.8.95
192.168.8.65-94
192.168.8.127
192.168.8.65-94
192.168.8.159
192.168.8.129-158
两个案例共同点:
每个子网的掩码长度都一样
定长子网掩码:
（Fixed Length Subnet Mask）
FLSM
掩码长度固定
案例：假设某企业共有5个部门，人数分别是30人、25人、28人、22人、20人。现给定一C类网络地址192.168.8.0/24，请对其进行子网划分，分配给这五个部门使用。

## Slide 13
PART 01
02
  第二部分
  变长子网掩码VLSM

## Slide 14
2.变长子网掩码VLSM
案例：某宾馆有两层为客房部，七楼需要108个信息点， 八楼需要52个信息点，两台路由器需要2个信息点。现给定一C类网络地址为
请将其进行子网划分，分配给该宾馆使用。
2m≥3
m=2
2n-2≥108
n=7
3个子网，至少需要借几位呢？
3个子网中主机数量最大的为108台，主机位至少需要几位呢？
够借位吗？
1.确定子网位
2.确定主机位
8
192.168.8.0/24，
2+7
VLSM
Variable Length Subnet Mask
可变长子网掩码：当各子网中主机规模不一致的情况下，它允许在同一网络范围内的子网使用不同长度的子网掩码。
路由器1
路由器2
Internet
八楼52个IP
七楼108个IP
2个IP

## Slide 15
3.为路由器之间的网络划分
2.按照八楼的主机数划分
2.变长子网掩码VLSM
192.168.8.
00000000
2n-2≥108
n=7,借1位
192.168.8.0/25
192.168.8.128/25
10000000
七楼使用
其他网络使用
2n-2≥52
n=6,借2位
192.168.8.
10000000
11000000
192.168.8.128/26
192.168.8.192/26
八楼使用
其他网络使用
2n-2≥2
n=2
192.168.8.
110000 00
192.168.8.192/30
路由器之间使用
1.按照七楼的主机数划分
192.168.8.192/30
网络地址
192.168.8.195/30
广播地址
VLSM的特点就是对子网进行层次化编址，最有效的利用现有的地址空间。
192.168.8.193-194
路由器接口地址
案例：某宾馆有两层为客房部，七楼需要108个信息点， 八楼需要52个信息点，两台路由器需要2个信息点。现给定一C类网络地址为
请将其进行子网划分，分配给该宾馆使用。
192.168.8.0/24，
路由器1
路由器2
Internet
八楼52个IP
七楼108个IP
2个IP
借6位

## Slide 16
2.变长子网掩码VLSM
案例：某公司现有某网段192.168.1.0/24，假设公司有5个部门，分别为A、B、C、D、E，每个部门分别有55台，30台，14台，12台，6台主机，请给各部门划分网络地址。
部门A：网络地址：192.168.1.0/26 广播地址：192.168.1.63
主机或路由器接口的IP地址范围192.168.1.1----192.168.1.62
部门B：网络地址：192.168.1.64/27 广播地址：192.168.1.95
主机或路由器接口的IP地址范围192.168.1.65----192.168.1.94
部门C：网络地址：192.168.1.96/28 广播地址：192.168.1.111
主机或路由器接口的IP地址范围192.168.1.97----192.168.1.110
部门D：网络地址：192.168.1.112/28 广播地址：192.168.1.127
主机或路由器接口的IP地址范围192.168.1.113----192.168.1.126
部门E：网络地址：192.168.1.128/26 广播地址：192.168.1.135
主机或路由器接口的IP地址范围192.168.1.129----192.168.1.134

## Slide 17
子网1 : 62台
192.168.1.0/26
部门A
子网3-1 : 30台
192.168.1.128/27
子网2 : 62台
192.168.1.64/26
子网2 : 62台
192.168.1.128/26
子网2 : 62台
192.168.1.192/26
未分配
子网2-1 :30台
192.168.1.64/27
部门B
子网2-2 :30台
192.168.1.96/27
子网3-2 : 30台
192.168.1.160/27
未分配
子网2-2-1 :14台
192.168.1.96/28
部门C
子网2-2-2 : 14台
192.168.1.112/28
部门D
子网3-1-1:14台
192.168.1.128/28
子网3-1-1-1 :6台
192.168.1.128/29
部门E
子网3-1-1-2 :6台
192.168.1.136/29
未分配
子网3-1-2 :14台
192.168.1.144/28
未分配
2.变长子网掩码VLSM

## Slide 18
3.FLSM和VLSM的区别
定长子网掩码FLSM
（Fixed Length Subnet Mask）
使用相同长度的子网掩码；
子网划分不灵活，只能划分出2n个子网（n为主机位借位）；
每个子网分配的IP地址数量相同；
容易造成地址资源浪费。
变长子网掩码VLSM
使用不同长度的子网掩码；
子网划分灵活，很大程度上可按需分配；
每个子网分配的IP地址数量不同；
尽可能减少地址资源的浪费。
（Variable Length Subnet Mask）

## Slide 19
谢谢观看！